ТЕХНИЧЕСКИЙ  РАЙДЕР  ГРУППЫ

«ХАРИЗМА» (г. Москва)

Вниманию устроителей концертов!

Окончательный и полный технический райдер обсуждается, составляется и подписывается сторонами в зависимости от размера зрительного зала, технических условий для каждого выступления.

Пожалуйста, внимательно изучите данный документ! Халатное отношение Организатора к исполнению технического райдера может привести к отмене концерта!

Оборудование сцены:

- Система озвучивания зрительного зала (P.A.) EAW, JBL, EV, CLAIR BROTHERS - 3 WAY ACTIVE SYSTEM, мощностью не менее 2 КВт RMS из расчета на   сто зрителей. Усилители мощности YAMAHA, QSC-EX, PSS, CREST, CARVER.

- Три мониторных линии (7 мониторов от 200 Вт RMS) CLAIR BROTHERS, JBL, аналог; «прострелы» мощностью не  менее 1,5 кВт RMS CLAIR BROTHERS, JBL, аналог.

- Direct-box - 2шт. для подключения бас-гитары и клавишных инструментов «в  линию»; предпочтительно: соединительный кабель XLR-1/4(“jack”) для подключения бас-гитары  из линейного выхода усилителя «в  линию».

- Микрофоны вокальные SHURE SM-58 beta (или аналог выше классом) – 3 шт.  Центральный  микрофон – на прямой стойке (длина шнура должна соответствовать ширине сцены!), остальные - на стойках типа "журавль".

Все микрофоны должны быть в отличном состоянии!

- Два гитарных ламповых усилителя типа «голова»: MARSHALL JSM 800-900,  MESA BOOGIE или другой ламповый (!) аналог  не ниже классом мощностью 100-120 Вт RMS каждый, желательно с педалью переключения входов (foot switch); 4(или 2) совместимых c усилителями кабинета (2 stacks по 2 колонки 4х12"). Наличие трех запитанных розеток 220в у каждого кабинета.

- Ламповый бас-гитарный усилитель AMPEG SVT 2 Pro или  аналог мощностью не менее 400 Вт RMS; бас-гитарный кабинет SVT 810 AV или аналог 8х10" или два 4х10". Наличие трех запитанных розеток 220в у кабинета.

- Стойка клавишная (X-SHAPE). Наличие трех запитанных розеток 220в у стойки.

- Стойки гитарные - 3шт. (расположить рядом с гитарными и бас-гитарным кабинетами).

- Инструментальные микрофоны для подзвучивания гитарных кабинетов, SHURE  SM-57 (или аналог выше классом) 2 шт., на соответствующих стойках к каждому кабинету.

- Ударная установка: DW, PACIFIC, TAMA, PEARL, YAMAHA, LUDWIG, SONOR (22" – бочка, 12", 14" – альт,  16", 18" – том).  Альты и томы установить  на стойках.   Стойка для хай-хет, стул с регулировкой высоты, стойки под тарелки (Crash – 2 шт., Raid, Splash, China) типа "журавль"  -  5шт., стойка под малый  барабан. Пластики желательно EVANS, REMO.

Пластики на всех барабанах должны быть в отличном состоянии!

- Комплект микрофонов для подзвучивания ударной установки, на стойках.

- Надёжный (прочный) подиум для ударной установки со ступеньками для входа и выхода, с покрытием из ковролина с высоким ворсом,  размеpoм  не менее   2,5м х 3м и высотой 0,8-1,2 м. Ударная установка должна быть устойчиво закреплена на подиуме.

- Микрофонные и клавишные стойки должны нормально (штатно) фиксироваться и не шататься.

- Всю звуковую аппаратуру должен обслуживать квалифицированный технический персонал, хорошо знающий предоставляемое оборудование.

- Все оборудование должно быть не изношено, полностью в исправном состоянии, подключено, проверено, «продуто», заземлено, скоммутировано и настроено до sound check; во время отстройки, а также во время проведения концерта, должен присутствовать специалист, постоянно работающий с данным оборудованием. Для сольных концертов продолжительность sound check должна быть не менее 2 (двух) часов.

Оборудование звукорежиссёра:

1.   Микшерский пульт  (FOH) ALLEN & HEATH GL3, 2200, 3300, или

аналог (SOUNDCRAFT, YAMAHA 2000-4000 , MIDAS) –

от 24 каналов, 6 (8) aux-шин (отборов).

- Динамическая обработка: компрессор-гейт - DBX, BSS, ART, DRAWMER, или аналог (см. Input Cannel List).

- Пространственная обработка: процессор эффектов YAMAHA SPX - 90, 900, 1000, LEXICON PCM 80/PCM 90 -   2шт.

- Эквалайзер в мастер-секции: YAMAHA Q 1027, KLARK TECNIC DN 27 (1/3 Oct. only!) (2channels) или аналог.

5.   Эквалайзер в каждой мониторной линии: KLARK TEKNIK DN 27, BSS, COURT ACOUSTIC или аналог.

7.   Освещение рабочего места звукорежиссёра.

8. Пульт звукорежиссёра (FOH) должен располагаться в акустически правильном и удобном для работы месте.

9.  Желательно наличие на сцене сплиттера, мониторного    пульта YAMAHA, CREST, SOUNDCRAFT с необходимыми опциями, мониторного   инженера и системой мониторинга для него.

Input Channel List

| № | Инструмент | Источник | Обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bass Drum | AKG C414/AKG D112 | insert noise gate/ compressor |
| 2. | Snare Drum | Shure SM 57 | insert noise gate/ compressor |
| 3. | Hi-Hat | Shure SM 58 |  |
| 4. | Rack Tom Left | Shure SM 58 | insert noise gate |
| 5. | Rack Tom Right | Shure SM 58 | insert noise gate |
| 6. | Floor toms | Shure SM 58 | insert noise gate |
| 7. | Overhead Left | Shure SM 81/AKG C451 |  |
| 8. | Overhead Right | Shure SM 81/AKG C451 |  |
| 9. | Bass | DI-BOX/XLR | compressor |
| 10. | Lead Guitar | Shure SM 57 |  |
| 11. | Rhythm Guitar | Shure SM 57 |  |
| 12. | Keyboard | DI-BOX |  |
| 13. | Lead Vocal | Shure SM 58 beta | compressor |
| 14. | Back Vocal | Shure SM 58 beta |  |
| 15. | Back Vocal | Shure SM 58 beta |  |

ПЛАН СЦЕНЫ

# Text boxes

Подиум

Ударная установка

Монитор

3-я линия

Монитор

3-я линия

Прострелы

Прострелы

Стэк бас-гитарный

Клавишные

Монитор 2-я линия

Стэк гитарый

Стэк гитарный

Монитор 1-я линия

Монитор 1-я линия

Монитор 1-я линия

Монитор 1-я линия

mic

mic

mic

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ